Bühnenanweisung–Technik / TecRider

- Die Band bringt folgendes Equipment selbst mit:

- Komplette Backline inkl. Schlagzeug, Bodeneffekten und 6 Notenständer mit Licht.

- 5 Gesangsmikrofone (1 Neumann KMS 105 BK - benötigt Phantompower, 1 Shure Beta 58, 3 Shure SM 58)

- 2 x 4 aktive DI Boxen mit 8 XLR-Kabeln zur Stagebox

- 2 Sennheiser M 509 Blackfire mit Stativen und Kabeln zur Abnahme von Gitarrenamps sowie 4 Schlagzeugmikrofone: 1 Shure Beta 52A für Bassdrum, 1 SM 57 für SND und  Stereopaar Rode MP5-NT als Overhead (benötigt Phantompower) mit Stativen mit XLR-Kabeln zur Stagebox.

- Für Backline- Auftritte mit vorhandener Tonanlage benötigt die Band:

- Der Veranstaltung entsprechende Beschallungsanlage (d&b, JBL, HK oder ähnliche)

- Der Veranstaltung entsprechende Lichtanlage

- Tonmulticore mit Stagebox mind. 16/4 ca. 30 m bzw. geeignete Länge

- Mischpult mit mindestens 16 Kanälen, Inserts  und 4 Aux-Wegen (Yamaha, Mackie, Allen & Heath o.ä.)

- Siderack mit folgender Bestückung:

  - Equalizer für PA (dbx, BSS) fertig  verkabelt

  - 4 Kompressoren für Gesang (dbx oder vergleichbares)  mit Inserts fertig verkabelt

  - Effekt- /Hallgerät (Lexicon oder vergleichbares)  fertig verkabelt

- 6 Bühnenmonitore, am besten aktiv, fertig verkabelt mit Aux 1,2,3 und 3x Aux 4  (Pos. siehe Stageplan)

- 5 Mikrofonstative, davon 4 mit Galgen und 5 XLR-Wege  für Gesang

- 16 Schuko – Steckdosen, am besten auf zwei 220V-Kreise á 16 A verteilt.

Die beschriebene Tonanlage wird ca. 3 Std. vor Auftrittsbeginn von uns abgenommen. Pultkanalbelegung in gesonderter Absprache.

# Text boxes

Gitarren - Amps

3 x Schuko

2 x M 509